附件：上海戏剧学院华山路电动移动伸缩门改造工程询价文件

资格要求：

- 营业执照；

- 建筑机电安装工程专业二级及以上；

- 安全生产许可证。

清单（含税）：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旧电动门拆除 | 1 | 批 |  |
| 2 | 电动移动伸缩门 | 1 | 套 |  |
| 3 | 辅材 | 1 | 批 |  |
| 4 | 人工及安装调试费： | 1 | 批 |  |
| 总计 |  |

电动移动伸缩门技术要求：

1.主机含电子软起动与机械缓冲功能。

2.驱动机构采用全遥控控制系统。

3.电机带热敏保护功能。

4.电机采用涡轮式,电源220V,功率370W。

5.采用磁敏限位控制装置,到位自动停止运行。

6.含自动防碰功能。

7.含钥匙开启离合装置,具有手动、电动灵活转换功能。

8.采用不易褪色的反光膜纸。

9.路轨需承受60吨货柜车辗压不变形。 10. 移动伸缩门长13米、高1.6米，采用304不锈钢材料 11.508管子材质为304不锈钢，长度：13米。 13. 液晶屏不小于6.5寸（不含6.5寸）。 14. 设备质保叁年。

备注：此工程项目验收结束后由学校审计部门审计，最终价格以审定价为准。